  1. Структура запроса
№ Байта	Название	Описание	Диапазон значений
0	Header	Заголовок	'g' 0x67
1	Crypter	Флаг шифрования	Сейчас всегда = 'A' (0x41)
2	Source/Dest
3	BlockCount	Количество блоков данных по 16 байт. / MsgLength= BlockCount*16	0-255
4	Body #0	Тело информационного сообщения
	Body #1
...	...
+ MsgLength	Body #MsgLength-1
+ MsgLength	CRC1	Контрольная сумма
+ MsgLength	CRC2

  1. Контрольная сумма

Контрольная сумма вычисляется для всех полей запроса или ответа, начиная от заголовка и заканчивая последним байтом тела сообщения.
Алгоритм расчета:

CK_1 := 0;
CK_2 := 0;
for i := 0 to N - 1 do begin
  CK_1 := CK_1 + buffer[i];
  CK_2 := CK_2 + CK_1;
end;

Пакеты отправляемые однократно

  1. 0xB0. Включение борта
Полное смещение	№ Байта	Название	Описание	Диапазон значений
4	0	bodyHeader	Заголовок	0xb0
5	1
6	2
7	3
8	4
9	5
10	6
11	7
12	8
13	9
14	10
15	11
16	12
17	13
18	14
19	15
20	16
21	17
22	18
23	19
24	20
25	21
26	22
27	23

  1. 0xB1. Взлёт
Полное смещение	№ Байта	Название	Описание	Диапазон значений
4	0	bodyHeader	Заголовок	0xB1
5	1	time (us)
6	2	time (us)
7	3	time (us)
8	4	time (us)
9	5	id
10	6	id
11	7	id
12	8	id
13	9	id
14	10	id
15	11	id
16	12	id
17	13	id
18	14	id
19	15	id
20	16	id
21	17	AP version
22	18	AP version
23	19	NSU version		0..255
24	20	NSU version		0..255
25	21	NSU version
26	22	Preflight flags
27	23	Camera info
28	24	Launch result		1 – успешно 2 – ошибка миссии / 4 – ошибка режима

  1. 0xB2. Посадка
Полное смещение	№ Байта	Название	Описание	Диапазон значений
4	0	bodyHeader	Заголовок	0x02
5	1	time (us)
6	2	time (us)
7	3	time (us)
8	4	time (us)
9	5	cx_FIXAR_NOF
10	6	cx_FIXAR_NOF
11	7	cx_FIXAR_flown		min
12	8	cx_FIXAR_flown
13	9	cx_FIXAR_flown
14	10	cx_FIXAR_flown

  1. 0xb3-b4. Флаг остановки двигателей (факт прихода пакета принимается как true, параметры не нужны)
Полное смещение	№ Байта	Название	Описание	Диапазон значений
4	0	bodyHeader	Заголовок	0x03
5	1	time (us)
6	2	time (us)
7	3	time (us)
8	4	time (us)

  1. 0xb5. Полётное задание (взять пакет аналогичный пакету с НСУ)
Полное смещение	№ Байта	Название	Описание	Диапазон значений
4	0	bodyHeader	Заголовок	0x04
5	1	time (us)
6	2	time (us)
7	3	time (us)
8	4	time (us)
9	5	action	100 -- новая миссия, очищает все точки / 101 -- точка / 102 -- читать точку / 1 -- домой, коры игнорируются / 2 -- на точку, коры игнорируются / 201 -- Подтв. приема / 202.. -- Ошибка1 / 210 -- Миссия заружена полностью и записана
10	6	la	1e7
11	7	la
12	8	la
13	9	la
14	10	lo	1e7
15	11	lo
16	12	lo
17	13	lo
18	14	alt	cm
19	15	alt
20	16	alt
21	17	alt
22	18	curWP
23	19	curWP
24	20	P1
25	21	P2
26	22	mission_length	m
27	23	mission_length	m
28	24	Payload_Distance
29	25	Payload_Distance
30	26-36

  1. 0xb6. Изменение параметра из НСУ
Полное смещение	№ Байта	Название	Описание	Диапазон значений
4	0	bodyHeader	Заголовок	0x05
5	1	time (us)
6	2	time (us)
7	3	time (us)
8	4	time (us)
9	5	param	Название параметра
10	6	param
11	7	param
12	8	param
13	9	param
14	10	param
15	11	param
16	12	param
17	13	param
18	14	value	Значение
19	15	value
20	16	value
21	17	value

  1. 0x06. Флаг начала передачи дампа (данные не нужны)
Полное смещение	№ Байта	Название	Описание	Диапазон значений
4	0	bodyHeader	Заголовок	0x06

  1. 0x07. Строка дампа
Полное смещение	№ Байта	Название	Описание	Диапазон значений
4	0	bodyHeader	Заголовок	0x07
5	1	String	Строка дампа
...	...	...	...	...
260	256	String	Строка дампа

  1. 0x08. Флаг конца передачи дампа (данные не нужны)
Полное смещение	№ Байта	Название	Описание	Диапазон значений
4	0	bodyHeader	Заголовок	0x08

Пакеты отправляемые асинхронно

  1. 0x31. Флаги INAV
Полное смещение	№ Байта	Название	Описание	Диапазон значений
4	0	bodyHeader	Заголовок	0x31
5	1	time (us)
6	2	time (us)
7	3	time (us)
8	4	time (us)
9	5	flightModeFlags
10	6	flightModeFlags
11	7	flightModeFlags
12	8	flightModeFlags
13	9	stateFlags
14	10	stateFlags
15	11	stateFlags
16	12	stateFlags
17	13	failsafePhase
18	14	Flight Controller signals
19	15	hwHealthStatus
20	16	hwHealthStatus
21	17	hwHealthStatus
22	18	hwHealthStatus

  1. 0x32. Флаги навигации ИКС
Полное смещение	№ Байта	Название	Описание	Диапазон значений
4	0	bodyHeader	Заголовок	0x32
5	1	time (us)
6	2	time (us)
7	3	time (us)
8	4	time (us)
9	5	cx_navstate	Значение указывает состояние	см. документ «Параметры к реализации.xlsx»

  1. 0x33. Запрос на фотографирование
Полное смещение	№ Байта	Название	Описание	Диапазон значений
4	0	bodyHeader	Заголовок	0x33
5	1	time (us)
6	2	time (us)
7	3	time (us)
8	4	time (us)

  1. 0x34. Сообщение о сделанном снимке
Полное смещение	№ Байта	Название	Описание	Диапазон значений
4	0	bodyHeader	Заголовок	0x34
5	1	time (us)
6	2	time (us)
7	3	time (us)
8	4	time (us)
9	5	passport ID	Номер паспорта
10	6	passport ID

  1. 0x35. Взятие курса на точку
Полное смещение	№ Байта	Название	Описание	Диапазон значений
4	0	bodyHeader	Заголовок	0x35
5	1	time (us)
6	2	time (us)
7	3	time (us)
8	4	time (us)
9	5	Point ID	Номер точки	0..255

  1. 0x36. MissionPoint_Actions
Полное смещение	№ Байта	Название	Описание	Диапазон значений
4	0	bodyHeader	Заголовок	0x36
5	1
6	2
7	3
8	4
9	5	action	50 – точка дом / 100 -- новая миссия, очищает все точки(не содержит координат, P1P2 = missionLen) / 101 -- точка / 102 -- читать точку / 1 -- домой, коры игнорируются / 2 -- на точку, коры игнорируются / 3 – сразу сесть / 201 -- Подтв. приема / 202.. -- Ошибка1 / 210 -- Миссия заружена полностью и записана
10	6	la	1e7
11	7	la
12	8	la
13	9	la
14	10	lo	1e7
15	11	lo
16	12	lo
17	13	lo
18	14	alt	Meters!
19	15	alt	Meters!
20	16	curWP
21	17	curWP
22	18	P1
23	19	P2

Пакеты отправляемые непрерывно

0xD0. cur_pos - реализовано
Полное см.	№ Байта	Название	Описание	Зннач.
4	0	bodyHeader	Заголовок	0xD0
5	1	time (us)		int32
6	2	time (us)
7	3	time (us)
8	4	time (us)
9	5	latitude		Int32
10	6
11	7
12	8
13	9	lo		Int32
14	10
15	11
16	12
17	13	h		Int32
18	14
19	15
20	16
21	17	az	*0.01	float
22	18
23	19
24	20
25	21	mag_az	*0.01	float
26	22
27	23			`
28	24
29	25	gnd_spd		Uint16
30	26
31	27	air_spd		Uint16
32	28
33	29	cruise_spd		Uint16
34	30
35	31	used_spd		Uint16
36	32
37	33	is_use_airspeed		Uint8
38	34	need_az		Uint16
39	35
40	36	need_h		Int32
41	37
42	38
43	39
44	40	need_roll		Uint16
45	41
46	42	need_pitch		Uint16
47	43
48	44	need_nu		Uint16
49	45
50	46	manual_modes		Uint8
51	47

  1. 0xD1. Моторы - реализовано
Полное смещение	№ Байта	Название	Описание	Диапазон значений
4	0	bodyHeader	Заголовок	0xD1
5	1	time (us)		Int32
6	2	time (us)
7	3	time (us)
8	4	time (us)
9	5	motor[0]	1000-2000 µs	Int16
10	6	motor[0]
11	7	motor[1]	1000-2000 µs	Int16
12	8	motor[1]
13	9	motor[2]	1000-2000 µs	Int16
14	10	motor[2]
15	11	motor[3]	1000-2000 µs	Int16
16	12	motor[3]

Длина зависит от количества активных моторов. По умолчанию активно 4 мотора (0-3). Максимум – 12. Т.е. максимальная длина информационного сообщения составляет 28 байт.

  1. 0xD2. Сервоприводы - реализовано
Полное смещение	№ Байта	Название	Описание	Диапазон значений
4	0	bodyHeader	Заголовок	0xD2
5	1	time (us)		Int32
6	2	time (us)
7	3	time (us)
8	4	time (us)
9	5	servo[0]	1000-2000 µs	Int16
10	6	servo[0]
11	7	servo[1]	1000-2000 µs	Int16
12	8	servo[1]

Длина зависит от количества активных сервоприводов. По умолчанию активно 2 сервопривода (уточнить номера активных серв). Максимум – 8. Т.е. максимальная длина информационного сообщения составляет 20 байт.
Сообщение отправляется только если в миксере существуют активные сервоприводы И разрешен вывод команд на сервы

  1. 0x61. Базис и дебаги – реализовано кроме loopIteration
Полное смещение	№ Байта	Название	Описание	Диапазон значений
4	0	bodyHeader	Заголовок	0x61
5	1	time (us)		Int32
6	2	time (us)
7	3	time (us)
8	4	time (us)
9	5	loopIteration		-
10	6	loopIteration
11	7	loopIteration
12	8	loopIteration
13	9	debug[0]		Int16
14	10	debug[0]
15	11	debug[1]		Int16
16	12	debug[1]
17	13	debug[2]		Int16
18	14	debug[2]
19	15	debug[3]		Int16
20	16	debug[3]

Могут быть беды с преобразованием типов в дебаге, нужен тест.
  1. 0x62. Значения с пульта - реализовано
Полное смещение	№ Байта	Название	Описание	Диапазон значений
4	0	bodyHeader	Заголовок	0x62
5	1	time (us)		Int32
6	2	time (us)
7	3	time (us)
8	4	time (us)
9	5	rcCommand[0]	Roll, deg/sec	Int16 – все ниже
10	6	rcCommand[0]
11	7	rcCommand[1]	Pitch, deg/sec
12	8	rcCommand[1]
13	9	rcCommand[2]	Yaw, deg/sec
14	10	rcCommand[2]
15	11	rcCommand[3]	Throttle, deg/sec
16	12	rcCommand[3]
17	13	rcData[0]	roll	1000-2000 µs
18	14	rcData[0]
19	15	rcData[1]	pitch	1000-2000 µs
20	16	rcData[1]
21	17	rcData[2]	yaw	1000-2000 µs
22	18	rcData[2]
23	19	rcData[3]	throttle	1000-2000 µs
24	20	rcData[3]

кол-во rcData задается параметром cx_xlogger_rcData_channels, в пределах от 6 до 18
  1. 0x63. GPS - реализовано
Полное смещение	№ Байта	Название	Описание	Диапазон значений
4	0	bodyHeader	Заголовок	0x63
5	1	time (us)		Int32
6	2	time (us)
7	3	time (us)
8	4	time (us)
9	5	GPS_fixType		Uint16
10	6	GPS_fixType
11	7	GPS_numSat		Uint8
12	8	GPS_hdop		Uint16
13	9	GPS_hdop
14	10	GPS_eph		Uint16
15	11	GPS_eph
16	12	GPS_epv		Uint16
17	13	GPS_epv
18	14	GPS_ground_course		Int16
19	15	GPS_ground_course
20	16	GPS_coord[0]		Int32
21	17	GPS_coord[0]
22	18	GPS_coord[0]
23	19	GPS_coord[0]
24	20	GPS_coord[1]		Int32
25	21	GPS_coord[1]
26	22	GPS_coord[1]
27	23	GPS_coord[1]
28	24	GPS_altitude		Int32
29	25	GPS_altitude
30	26	GPS_altitude
31	27	GPS_altitude
32	28	GPS_speed		Int16
33	29	GPS_speed	m/s

  1. 0x64. Параметры с датчиков - реализовано
Полное смещение	№ Байта	Название	Описание	Диапазон значений
4	0	bodyHeader	Заголовок	0x64
5	1	time (us)		uint32
6	2
7	3
8	4
9	5	BaroAlt	cm	int32
10	6
11	7
12	8
13	9	AirSpeed	cm/sec	int32
14	10
15	11
16	12
17	13	amperageLatestADC	ADC	uint16
18	14
19	15	amperage	1/100 A	int32
20	16
21	17
22	18
23	19	vbatLatestADC	ADC	uint16
24	20
25	21	vbat	0.1 v	uint16
26	22
27	23	power	0.01 W	int32
28	24
29	25
30	26
31	27	mAhDrawn	mah	int32
32	28
33	29
34	30
35	31	mWhDrawn	mwh	int32
36	32
37	33
38	34
39	35	averageSystemLoadPercent	Загрузка процессора	int16
40	36
41	37	gyroADC[0]	Roll, deg/sec	float
42	38
43	39
44	40
45	41	gyroADC[1]	Pitch, deg/sec	float
46	42
47	43
48	44
49	45	gyroADC[2]	Yaw, deg/sec	float
50	46
51	47
52	48
53	49	accSmooth[0]	North, fraction of 1g	float
54	50
55	51
56	52
57	53	accSmooth[1]	East, fraction of 1g	float
58	54
59	55
60	56
61	57	accSmooth[2]	Vertical, fraction of 1g	float
62	58
63	59
64	60
65	61	attitude[0]	Roll, 0-3600 deg/10	int16
66	62
67	63	attitude[1]	Pitch, 0-3600 deg/10	int16
68	64
69	65	attitude[2]	Yaw, 0-3600 deg/10	int16
70	66
71	67	cx_temperature[0]		int16
72	68
73	69	cx_temperature[1]		int16
74	70
75	71	cx_temperature[2]		int16
76	72
77	73	cx_temperature[3]		int16
78	74
79	75	cx_temperature[4]		int16
80	76
81	77	cx_motorSpeed[0]	rpm	int16
82	78
83	79	cx_motorSpeed[1]	rpm	int16
84	80
85	81	cx_motorSpeed[2]	rpm	int16
86	82
87	83	cx_motorSpeed[3]	rpm	int16
88	84

  1. 0x65. Система стабилизации – реализовано

Полное смещение	№ Байта	Название	Описание	Диапазон значений
4	0	bodyHeader	Заголовок	0x65
5	1	time (us)		uint32
6	2
7	3
8	4
9	5	axisRate[0]	Roll, deg/sec	float
10	6
11	7
12	8
13	9	axisRate[1]	Pitch, deg/sec	float
14	10
15	11
16	12
17	13	axisRate[2]	Yaw, deg/sec	float
18	14
19	15
20	16
21	17	axisRateTgt[0]	Roll, deg/sec (PID_setpoint)	float
22	18
23	19
24	20
25	21	axisRateTgt[1]	Pitch, deg/sec	float
26	22
27	23
28	24
29	25	axisRateTgt[2]	Yaw, deg/sec	float
30	26
31	27
32	28
33	29	rateError[0]	Roll, deg/sec	float
34	30
35	31
36	32
37	33	rateError[1]	Pitch, deg/sec	float
38	34
39	35
40	36
41	37	rateError[2]	Yaw, deg/sec	float
42	38
43	39
44	40
45	41	axisP[0]	Roll, P	float
46	42
47	43
48	44
49	45	axisP[1]	Pitch, P	float
50	46
51	47
52	48
53	49	axisP[2]	Yaw, P	float
54	50
55	51
56	52
57	53	axisI[0]	Roll, I	float
58	54
59	55
60	56
61	57	axisI[1]	Pitch, I	float
62	58
63	59
64	60
65	61	axisI[2]	Yaw, I	float
66	62
67	63
68	64
69	65	axisD[0]	Roll, D	float
70	66
71	67
72	68
73	69	axisD[1]	Pitch, D	float
74	70
75	71
76	72
77	73	axisD[2]	Roll, D	float
78	74
79	75
80	76
81	77	PIDres[0]	Pitch	float
82	78
83	79
84	80
85	81	PIDres[1]	Roll	float
86	82
87	83
88	84
89	85	PIDres[2]	Yaw	float
90	86
91	87
92	88
93	89	axisAngleTgt[0]	Roll, deg	float
94	90
95	91
96	92
97	93	axisAngleTgt[1]	Pitch, deg	float
98	94
99	95
100	96
101	97	axisAngleTgt[2]	Yaw, deg	float
102	98
103	99
104	100
105	101	errAngleTgt[0]	Roll, deg	float
106	102
107	103
108	104
109	105	errAngleTgt[1]	Pitch, deg	float
110	106
111	107
112	108
113	109	errAngleTgt[2]	Yaw, deg	float
114	110
115	111
116	112

  1. 0x66. Навигационные пиды 1 - реализовано
Полное смещение	№ Байта	Название	Описание	Диапазон значений
4	0	bodyHeader	Заголовок	0x66
5	1	time (us)	время	uint32
6	2
7	3
8	4
9	5	need_alt	таргет высоты	uint32
10	6
11	7
12	8
13	9	alt_err_tho	ошибка высоты	float
14	10
15	11
16	12
17	13	cx_alt_t_p_cont	ПИД газа от высоты, D	float
18	14
19	15
20	16
21	17	cx_alt_t_i_cont	ПИД газа от высоты, I	float
22	18
23	19
24	20
25	21	cx_alt_t_d_cont	ПИД газа от высоты, D	float
26	22
27	23
28	24
29	25	throttle_alt_res	ПИД газа от высоты, выход регулятора	float
30	26
31	27
32	28
33	29	need_as_in_cm	таргет воздушной скорости	int16
34	30
35	31	cur_speed_err	ошибка воздушной скорости	float
36	32
37	33
38	34
39	35	cx_as_pid_p_cont	ПИД ВС, P	float
40	36
41	37
42	38
43	39	cx_as_pid_i_cont	ПИД ВС, I	float
44	40
45	41
46	42
47	43	cx_as_pid_d_cont	ПИД ВС, D	float
48	44
49	45
50	46
51	47	throttle_spd_res	выход ПИД газа по воздушной скорости	float
52	48
53	49
54	50
55	51	throttle_res	Итоговый выход суммы пидов	float
56	52
57	53
58	54
59	55	vbat_compensation_factor	компенсация напряжения	float
60	56
61	57
62	58

  1. 0x67. Навигационные пиды 2 - реализовано
Полное смещение	№ Байта	Название	Описание	Диапазон значений
4	0	bodyHeader	Заголовок	0x67
5	1	time (us)	время	uint32
6	2
7	3
8	4
9	5	az_to_point	таргет направления	int_32
10	6
11	7
12	8
13	9	poshold_direction	ошибка направления	int_16
14	10
15	11	dist_to_origin	ошибка расстояния	uint32_t
16	12
17	13
18	14
19	15	cx_pr_pid_p_cont	скорость XY → roll p	float
20	16
21	17
22	18
23	19	cx_pr_pid_i_cont	скорость XY → roll i	float
24	20
25	21
26	22
27	23	cx_pr_pid_d_cont	скорость XY → roll d	float
28	24
29	25
30	26
31	27	cx_ph_pid_p_cont	скорость XY → pitch p	float
32	28
33	29
34	30
35	31	cx_ph_pid_i_cont	скорость XY → pitch i	float
36	32
37	33
38	34
39	35	cx_ph_pid_d_cont	скорость XY → pitch d	float
40	36
41	37
42	38
43	39	vx_angle	результат расчета	float
44	40
45	41
46	42
47	43	vy_angle	результат расчета	float
48	44
49	45
50	46

  1. 0x68. Навигационные пиды 3
Полное смещение	№ Байта	Название	Описание	Диапазон значений
4	0	bodyHeader	Заголовок	0x68
5	1	time (us)	time	uint32_t
6	2
7	3
8	4
9	5	need_alt_speed	Таргет скорости	int16_t
10	6
13	9	cur_alts_err	ошибка скорости в посадке	float
14	10
15	11
16	12
17	13	cx_alt_spd_pid_p	ошибка скорости -> газ p	float
18	14
19	15
20	16
21	17	cx_alt_spd_pid_i	ошибка скорости -> газ i	float
22	18
23	19
24	20
25	21	cx_alt_spd_pid_d	ошибка скорости -> газ d	float
26	22
27	23
28	24
29	25	altmc_res	результат расчета	float
30	26
31	27
32	28

  1. 0x69. Навигационные пиды 4 - реализовано
Полное смещение	№ Байта	Название	Описание	Диапазон значений
4	0	bodyHeader	Заголовок	0x69
5	1	time (us)		uint32
6	2
7	3
8	4
9	5	need_alt		float
10	6
11	7
12	8
13	9	cur_alt_err		float
14	10
15	11
16	12
17	13	cx_alt_pid_p_cont		float
18	14
19	15
20	16
21	17	cx_alt_pid_i_cont		float
22	18
23	19
24	20
25	21	cx_alt_pid_d_cont		float
26	22
27	23
28	24
29	25	alt_res		float
30	26
31	27
32	28
33	29	max_climb_angle		float
34	30
35	31
36	32
37	33	max_dive_angle		float
38	34
39	35
40	36

  1. 0x6A. Навигационные пиды 5 - реализовано
Полное смещение	№ Байта	Название	Описание	Диапазон значений
4	0	bodyHeader	Заголовок	0x6A
5	1	time (us)		uint32_t
6	2	time (us)
7	3	time (us)
8	4	time (us)
9	5	dist		float (и все ниже)
10	6	dist
11	7	dist
12	8	dist
13	9	cx_linefollow_p_cont
14	10	cx_linefollow_p_cont
15	11	cx_linefollow_p_cont
16	12	cx_linefollow_p_cont
17	13	cx_linefollow_i_cont
18	14	cx_linefollow_i_cont
19	15	cx_linefollow_i_cont
20	16	cx_linefollow_i_cont
21	17	cx_linefollow_d_cont
22	18	cx_linefollow_d_cont
23	19	cx_linefollow_d_cont
24	20	cx_linefollow_d_cont
25	21	nu_on_line
26	22	nu_on_line
27	23	nu_on_line
28	24	nu_on_line
29	25	need_course
30	26	need_course
31	27	need_course
32	28	need_course
33	29	need_az
34	30	need_az
35	31	need_az
36	32	need_az
37	33	cx_nav_pid_p_cont
38	34	cx_nav_pid_p_cont
39	35	cx_nav_pid_p_cont
40	36	cx_nav_pid_p_cont
41	37	cx_nav_pid_i_cont
42	38	cx_nav_pid_i_cont
43	39	cx_nav_pid_i_cont
44	40	cx_nav_pid_i_cont
45	41	cx_nav_pid_d_cont
46	42	cx_nav_pid_d_cont
47	43	cx_nav_pid_d_cont
48	44	cx_nav_pid_d_cont
49	45	cur_az_err		int16_t
50	46	cur_az_err
51	47	az_res		float
52	48	az_res
53	49	az_res
54	50	az_res